Технические характеристики, предъявляемые к противогазам ИП-4МК с  регенеративным

патроном РП-7Б

Поставляемые противогазы ИП-4МК с РП-7Б должны соответствовать ВП 09243.00.000ТУ,  требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к противогазам.

Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожи лица человека от любых вредных примесей в воздухе независимо от их концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе.

Состав (комплектация):

В комплект противогаза ИП-4М входит: лицевая часть МИА-1 с чехлом, мешок дыхательный с клапаном избыточного давления, каркас, сумка, пленки незапотевающие, мембрана, манжеты утеплительные, ключ, пробка.

Маски противогазов выпускаются 3-х ростов  и имеют переговорное устройство, позволяющее вести переговоры с применением технических средств.

Применение незапотевающих пленок, а при отрицательных температурах  и утеплительных манжет, сохраняют прозрачность стекол в течение всего времени работы в противогазе при любой физической нагрузке.

Материалы, из которых изготовлен противогаз, не оказывают отрицательного воздействия на организм человека.

Технические характеристики

| Противогазы | ИП-4МК |
| --- | --- |
| Время защитного действия на суше, мин., не менее -при выполнении аварийно-спасательных работ -в состоянии покоя (ожидание помощи) | 45 180 |
| Рабочий интервал температур, ºС -на суше -в воде | минус 40 … плюс 50 - |
| Габаритные размеры противогаза, уложенного в сумку, мм | 340х165х290 |
| Масса противогаза, кг, не более | 3,5 |
| Гарантийный срок хранения противогаза (без регенеративного патрона), лет | 5 |

Поставляемые регенеративные патроны должны соответствовать ТУ 6-16-3100-89, требованиям ГОСТ и другой технической документации, предъявляемым к регенеративным патронам. Патрон предназначен для выделения кислорода в необходимом для дыхания количестве  и поглощения двуокиси углерода и влаги из выдыхаемой газовой смеси.

Технические характеристики

| Регенеративные патроны | РП-7Б |
| --- | --- |
| Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С | 190 |
| Габаритные размеры, мм | Ø125х250 |
| Масса, кг, не более | 2,2 |
| Гарантийный срок хранения (в упаковке завода-изготовителя), лет | 5 |

- Качество поставляемых изделий должно быть подтверждено следующими документами:

-сертификатом соответствия

- инструкцией по эксплуатации;

Товар должен  упакован в соответствии с требованиями ГОСТов, с учетом их специфических свойств и особенностей для обеспечения его сохранности в пути следования до места доставки и процессе срока хранения;

Все предлагаемые изолирующие противогазы (далее противогазы) и регенеративные патроны   (далее - патроны) должны быть новыми и изготовленными не ранее 2013 г., серийно выпускаемыми