# Противогаз гражданский ГП-7

Противогаз гражданский (далее по тексту Изделие) предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД)  радионуклидов йода и его органических соединений.

Данное Изделие должно быть обозначено в перечне рекомендуемой номенклатуры средств защиты: Приказ МЧС России от 21 декабря 2005 г. № 993 № Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 « Об утверждении Порядка  создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

# Технические характеристики:

| масса Изделия (противогаза) в комплекте без сумки, не более (грамм) | 900 |
| --- | --- |
| масса коробки, не более (грамм) | 250 |
| масса лицевой части, не более (грамм) | 600 |
| габаритные размеры при размещении в сумке, мм | 210х285х115 |
| площадь поля зрения - не менее | 60% |
| сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе воздуха 30 л/мин | не более 18 мм. вод. ст., |
| коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более | 0,0001 |
| коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более | 0,0001 |
| коэффициент проницаемости по парам радионуклида йода -131 и йодистого -131 метила, % | 0,001 |
| Изделие должно быть предназначено для использования во всех климатических зонах |  |

# Время защитного действия ФПК  по опасным химическим веществам при объемном

# расходе воздуха 30 л,

|  | мин., не менее |
| --- | --- |
| синильная кислота 5 мл/л | 18 |
| - хлорциан 5 мл/л | 18 |
| хлор при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| сероводород при концентрации 10,0 мг/л | 25 |
| соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л | 20 |
| тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л | 50 |
| этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| нитробензол при концентрации 5,0 мг/л | 40 |
| фенол при концентрации 0,2 мг/л | 200 |
| фурфурол при концентрации 1,5 мг/л | 300 |
| Декан ( аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3 | 1000 |

# Требования к Изделиям:

- Фильтрующе-поглощающая металлическая  коробка ГП-7Кимеет  цилиндрическую форму высотой не более 8

см и диаметр не более 11,2 см, с резьбой горловины и колпачком выполненных в соответствии с ГОСТ 8762-75. Коробка  изготовлена в искробезопасном исполнении.

Маркировка на коробках ГП-7К нанесена водостойкой мастикой по цилиндрической части корпуса, и

содержит:  индекс коробки, условное обозначение предприятия-изготовителя, квартал, год изготовления и номер партии. На верхней поверхности коробки, вокруг резьбы, в ячейках нанесено наименование завода-изготовителя и год изготовления методом выпуклой штамповки.

- Лицевая часть состоит из маски с очковыми узлами, переговорного устройства, клапана вдоха и выхода, обтекателя и наголовника. Крепиться маска с помощью  лямок оголовья с « самозатягивающейся» пряжкой. Лицевая часть имеет маркировку: размер (цифра в круге), номер формы, знак производителя – буква, год выпуска (цифры и точки). Цифра обозначает год выпуска, количество точек - квартал выпуска.

- Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ - 14192.

- Гарантийный срок хранения – не менее 12 лет с момента изготовления изделия

Комплектация  Изделия (противогаза):

- Металлическая фильтрующе-поглощающая коробка – 1 шт

- Лицевая часть -1 шт

- Незапотевающие пленки- 1 комплект (по 6 шт.)

- Утеплительные манжеты – из расчета 40 % на закупаемую партию;

- Прижимные шнуры для незапотевающих пленок -2 шт.;

-  Сумка -1 шт.;

-  Руководство по эксплуатации-1 в ящике;

-  Формуляр на изделие -1 на партию.

Требования к поставке:

Изделия должны быть новые.  Год выпуска - 2013 г.

Сопроводительная документация:

- паспорт  на Изделие, заверенный печатью военного представительства Минобороны России (ВП МО РФ) и печатью завода-изготовителя.

- сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р

Изделия должны быть укомплектованы в заводскую упаковку – ящик по 20 комплектов.

Лицевые части  рассортированы  по ростам: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки. (возможен индивидуальный заказ под каждого Заказчика)

.