Противогаз фильтрующий ( ГП-9)

Предназначен для защиты органов дыхания и зрения от аварийно химически опасных и боевых токсических химических веществ (далее - АХОВ и БТХВ), радиоактивной пыли и биологических аэрозолей,  паров ртути

Технические характеристики:

Противогаз фильтрующий (далее - ПФ) должен обеспечивать:

- защиту органов дыхания и зрения от действия АХОВ и БТХВ, радиоактивной пыли и биологических аэрозолей;

- возможность приема и передачи звуковой информации голосом или с помощью технических средств;

Основные технические характеристики ПФ:

- масса ПФ, кг, не более - не более 850 грамм;

- температурный диапазон эксплуатации ПФ - от минус 40 до плюс 40 0С;

- начальное сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе, Па, не более

при объемном расходе воздуха 30 дм3/мин - не более 181

при объемном расходе воздуха 95 дм3/мин - не более 576

на выдохе при 160 дм3/мин - не более 272

- коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана - не более 0,001%;

- коэффициент подсоса аэрозоля стандартного масляного тумана под лицевую часть - не более 0,001%.

-   объёмное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, % , не более  1,5  - сокращение поля зрения , % , не более -30

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, отнесенным к химическому оружию при объемном расходе воздуха 30 дм3 мин, относительной влажности 75+- 5% должно быть не менее

Время защитного действия фильтра комбинированного специального  должно быть не менее:

- аммиак (при концентрации 0,7 мг/дм3) - 90 мин;

- сероводород (при концентрации 1,4 мг/дм3) - 60 мин;

- серы диоксид (при концентрации 2,7мг/дм3) - 40 мин

- хлор (при концентрации 3 мг/дм3) - 40 мин;

- цианводород (при концентрации 1,1 мг/дм3) - 50 мин;

- циан хлористый (при концентрации 5,0 мг/дм3) - 60 мин

- циклогексан (при концентрации 3,5 мг/дм3) - 90 мин;

- пары ртути (при концентрации 0,013 мг/дм3) - 6000 мин;

Время защитного действия ФПК по опасным химическим веществам, отнесенным к химическому оружию при объемном расходе воздуха 45 дм3 мин, относительной влажности 75+- 5% должно быть не менее:

- О-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат (при концентрации 0,022  мг/дм3) - 1270 мин;

- О-изопропилметифосфонат (при концентрации 0,05  мг/дм3) -1470  мин;

Лицевые части ПФ должны изготовляться трех размеров (1, 2, 3). ПФ должен состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с

корпусом маски, очкового узла со стеклами трапециевидной формы, (обеспечивающими площадь поля зрения не менее - 70%), переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных шнуров для закрепления не запотевающих пленок.

Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. Прочность щечного крепления обеспечивается соединительным элементом – металлической «самозатягивающейся» пряжкой. На щёчных лямках должны быть  надеты  пластмассовые фиксаторы.

Партия ПФ должна иметь следующее процентное распределение по размерам:

- размер - 40%,

- размер - 40%,

- размер - 20%.

В состав ПФ должны входить, шт. не менее

- лицевая часть - 1 шт.;

- фильтр комбинированный специальный марки «А1В1Е1К1HgР3» - 1 шт.;

- пленка незапотевающая  (в коробке по 6 шт.) - 1 шт.;

- шнур прижимной резиновый для закрепления не запотевающих пленок - 2 шт.;

- вкладыш-1 шт.;

- -манжета утеплительная- 2 шт.

- пакет упаковочный-1 шт;

- корпус фляги для питьевой воды - 1 шт.;

- сумка для ношения и хранения - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации- 1 экз. на ящик;

- паспорт на изделие-1 экз. на партию.

Утеплительными манжетами должно быть укомплектовано не менее 38,89 % партии

Маркировка:

Все надписи на этикетке должны быть четкими и нанесены краской, несмываемой водой, типографским или другим способом.

Лицевая часть ПФ должна иметь следующую маркировку:

На корпусе лицевой части в районе щечной лапки на полукруглой поверхности в обозначенном круге цифрами (1,2,3) указывается рост (размер) лицевой части, номер пресс формы и условное обозначение предприятия изготовителя и дата изготовления лицевой части (квартал точками, две последние цифры год изготовления).

Упаковка:

ПФ должны быть упакованы в деревянные ящики. В каждом ящике должно быть упаковано не более 20 ПФ.

Упакованные ящики должны быть опломбированы пломбами предприятия-изготовителя. Каждое тарное место (деревянный ящик) должен содержать инструкцию по эксплуатации ПФ.

Маркировка ящиков - в соответствии с ГОСТ - 14192.

Гарантийный срок хранения - не менее 12 лет, за исключением незапотевающих пленок- срок хранения- не менее 7, 5 лет.

Год выпуска продукции- не ранее 2013 г.