Технические характеристики респиратора Р-2

ВС 13648.00.00

| Наименование | № | Требования |
| --- | --- | --- |
| Респиратор | 1 | Предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли. Покрывной слой – спанбонд. |
|  | 2 | Работоспособен при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 С. |
|  | 3 | Срок хранения – не менее 7 лет. |
|  | 4 | Комплектность: 4.1. Респиратор – 1 шт. 4.2. Пакет для хранения респиратора – 1 шт. 4.3. Памятка по пользованию респиратором – 1 шт. |
|  | 5 | Дата изготовления - 2012 год. |
|  | 6 | Особенности: материал покрывного слоя – спанбонд. Обтюратор должен обеспечивать многоразовость применения и быть изготовленным не из фильтрующего материала. Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М-5-Н, П, Д ГОСТ 3647-80), % не более 0,05 Возможность санитарно-гигиенической обработки обтюратора Герметичность лепестка клапана выдоха на седловине Па (мм вод. ст.), не менее 294 (30) Респиратор выпускается трех ростов: первый, второй, третий. |
|  | 7 | Копия паспорта с отметкой представителя заказчика МО РФ (ПЗ) заверенная печатью изготовителя |
|  | 8 | Оригинал письма производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес заказчика. |